## Slide 1
Expectation-Maximization for RSS noise calibration
Camilo Vásquez / Analysis of Algorithms
01
A synthetic radio tomographic imaging study
Camilo Vásquez
Yachay Tech University
School of Mathematical and Computational Sciences
C++17 implementation and preliminary results
Synthetic observations. No physical Wi-Fi measurements.
Notes: Diapositiva 1 - Título (0:00-0:30)
Mi algoritmo asignado es Expectation-Maximization, o EM. Lo aplico a estimar ruido de señales RSS dentro de una simulación de Radio Tomographic Imaging, RTI. El objetivo es entender sus actualizaciones y comprobar qué recupera de datos cuyo modelo conocemos. Después evalúo una reconstrucción espacial. Todo proviene de observaciones sintéticas. La entrega incluye el algoritmo en C++17, resultados reproducibles y análisis de limitaciones.
FUENTES Y TRAZABILIDAD
Course prototype. EM implementation: em.cpp, C++17 with g++. Numerical data: results/python_preliminary, generated through the C++ EM backend. Python supplies synthetic inputs, RTI and plotting support.
REFERENCIAS
Dempster, Laird & Rubin (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x
Wu (1983). On the Convergence Properties of the EM Algorithm. DOI: 10.1214/aos/1176346060
Wilson & Patwari (2010). Radio Tomographic Imaging with Wireless Networks. DOI: 10.1109/TMC.2009.174
Bahl & Padmanabhan (2000). RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System. DOI: 10.1109/INFCOM.2000.832252

## Slide 2
RTI and the role of EM
Camilo Vásquez / Analysis of Algorithms
02
RTI reconstructs attenuation from changes across radio links.
y = W x + noise
y: RSS changes on 66 links
W: link-to-pixel sensitivity matrix
x: attenuation in 100 image pixels
EM estimates the noise distribution
from centered calibration residuals.
It does not directly output a location.
The target carries no transmitter in the device-free RTI concept.
Notes: Diapositiva 2 - RTI y función de EM (0:30-1:05)
RTI utiliza cambios de señal entre pares de nodos para reconstruir atenuación en una zona. Una persona podría modificar esos enlaces sin llevar un transmisor. En el modelo, y contiene las mediciones, W indica qué píxeles afecta cada enlace y x representa la imagen desconocida. Tenemos 66 mediciones y 100 píxeles, así que necesitamos regularización. EM estima la distribución del ruido a partir de residuos de calibración. La ubicación se calcula después mediante RTI o mediante huellas y K-NN.
FUENTES Y TRAZABILIDAD
RTI forward model and ellipsoidal weights: Wilson & Patwari [3]. Fingerprint context: Bahl & Padmanabhan [4]. This study uses generated data rather than their measurements.
REFERENCIAS
Dempster, Laird & Rubin (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x
Wu (1983). On the Convergence Properties of the EM Algorithm. DOI: 10.1214/aos/1176346060
Wilson & Patwari (2010). Radio Tomographic Imaging with Wireless Networks. DOI: 10.1109/TMC.2009.174
Bahl & Padmanabhan (2000). RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System. DOI: 10.1109/INFCOM.2000.832252

## Slide 3
Questions and experimental design
Camilo Vásquez / Analysis of Algorithms
03
RQ1 Does parameter error fall as sample size grows?
RQ2 Do different initial values yield similar estimates?
RQ3 How useful is the resulting RTI reconstruction?
Setting | Value
Area and grid | 6.4 m square, 10 x 10 pixels
Network | 12 perimeter nodes, 66 available links
Main calibration and queries | 5,000 residuals, 500 paired location cases
Reproducibility | Seed 7, independent training/query noise
Each query has the same observation vector for all compared methods.
Notes: Diapositiva 3 - Preguntas y diseño (1:05-1:40)
Formulé tres preguntas. Primero, cómo cambia el error de parámetros cuando aumento las muestras. Segundo, si distintos valores iniciales llegan a estimaciones similares. Tercero, qué utilidad tiene la reconstrucción resultante. Uso un cuadrado de 6,4 metros, doce nodos perimetrales y una malla de cien píxeles. La calibración principal tiene cinco mil residuos y la comparación espacial usa quinientas consultas. Cada método recibe el mismo vector de observaciones para cada consulta. Eso permite comparar sus errores de manera pareada.
FUENTES Y TRAZABILIDAD
Protocol: results/python_preliminary/parametros.json. No external mini-tests enter this presentation.
REFERENCIAS
Dempster, Laird & Rubin (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x
Wu (1983). On the Convergence Properties of the EM Algorithm. DOI: 10.1214/aos/1176346060
Wilson & Patwari (2010). Radio Tomographic Imaging with Wireless Networks. DOI: 10.1109/TMC.2009.174
Bahl & Padmanabhan (2000). RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System. DOI: 10.1109/INFCOM.2000.832252

## Slide 4
Noise model and hidden component
Camilo Vásquez / Analysis of Algorithms
04
f(r) = p N(r; 0, s1^2) + (1 - p) N(r; 0, s2^2)
Unknown | Meaning | Generating value
p | Probability of the narrow component | 0.548
s1 | Narrow-component standard deviation | 0.971 dB
s2 | Wide-component standard deviation | 3.003 dB
Observed: residual r in dB
Hidden: which Gaussian generated that residual
Notes: Diapositiva 4 - Mezcla y variable oculta (1:40-2:25)
Supongo que cada residuo procede de una de dos gaussianas centradas en cero. Una tiene menor desviación estándar y otra mayor. La variable oculta indica cuál lo generó. Desconocemos esa etiqueta, y un residuo concreto puede ser compatible con ambas componentes. Los parámetros desconocidos son la probabilidad p y las desviaciones s1 y s2. Para generar datos uso los valores publicados por Wilson y Patwari, que aparecen en la tabla. Son parámetros del generador, no mediciones que yo haya realizado. Fijar las medias en cero reduce el problema a tres parámetros.
FUENTES Y TRAZABILIDAD
Published zero-mean generator parameters: Wilson & Patwari [3]. General EM: Dempster et al. [1].
REFERENCIAS
Dempster, Laird & Rubin (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x
Wu (1983). On the Convergence Properties of the EM Algorithm. DOI: 10.1214/aos/1176346060
Wilson & Patwari (2010). Radio Tomographic Imaging with Wireless Networks. DOI: 10.1109/TMC.2009.174
Bahl & Padmanabhan (2000). RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System. DOI: 10.1109/INFCOM.2000.832252

## Slide 5
EM updates
Camilo Vásquez / Analysis of Algorithms
05
E-step: soft component assignment
tau_i = p phi(r_i; s1) / [p phi(r_i; s1) + (1-p) phi(r_i; s2)]
M-step: weighted estimates
p_new = sum(tau_i) / N
s1_new^2 = sum(tau_i r_i^2) / sum(tau_i)
s2_new^2 = sum((1-tau_i) r_i^2) / sum(1-tau_i)
phi(r; s) is the N(0, s^2) density. Stop at relative change < 1e-7 or 500 iterations.
Notes: Diapositiva 5 - E-step y M-step (2:25-3:30)
En el paso E calculo tau para cada residuo. Tau es la probabilidad posterior de pertenecer a la componente estrecha. El numerador combina su probabilidad previa con su densidad normal. El denominador suma la contribución de ambas componentes. Por eso el resultado está entre cero y uno. En el paso M actualizo p como promedio de los tau. Para la primera varianza calculo un promedio de residuos al cuadrado, ponderado por tau. Para la segunda utilizo uno menos tau. Saco raíces cuadradas para volver a desviaciones estándar. Repito ambos pasos hasta que el cambio relativo máximo baja de diez a la menos siete o alcanzo quinientas iteraciones. [Señalar cada fórmula y pausar.] Ordeno las etiquetas para mantener s1 menor que s2.
FUENTES Y TRAZABILIDAD
Direct specialization of Dempster et al. [1] to fixed zero means. C++ code: em.cpp. Stopping and initialization cautions: Wu [2].
REFERENCIAS
Dempster, Laird & Rubin (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x
Wu (1983). On the Convergence Properties of the EM Algorithm. DOI: 10.1214/aos/1176346060
Wilson & Patwari (2010). Radio Tomographic Imaging with Wireless Networks. DOI: 10.1109/TMC.2009.174
Bahl & Padmanabhan (2000). RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System. DOI: 10.1109/INFCOM.2000.832252

## Slide 6
One EM iteration by hand
Camilo Vásquez / Analysis of Algorithms
06
Residuals [-3, -1, 1, 3] dB Initial p = 0.5, s1 = 1, s2 = 3
Residuals | tau: narrow | 1 - tau: wide
-1 and +1 dB | 0.657949 | 0.342051
-3 and +3 dB | 0.052085 | 0.947915
New p = (2 x 0.657949 + 2 x 0.052085) / 4 = 0.355017
New s1 = 1.259700 dB New s2 = 2.622727 dB
The larger residuals contribute more weight to the wide component.
Notes: Diapositiva 6 - Una iteración numérica (3:30-4:35)
Este ejemplo permite revisar las cuentas a mano. Tomo los residuos menos tres, menos uno, uno y tres decibelios. Inicio con probabilidad de un medio y desviaciones uno y tres. Los residuos uno y menos uno tienen responsabilidad estrecha de aproximadamente 0,658. Para tres y menos tres, esa responsabilidad baja a 0,0521. La simetría aparece porque las medias son cero. Ambas parejas participan en las dos componentes, con distinto peso. El nuevo p es el promedio de las cuatro responsabilidades: aproximadamente 0,3550. Los promedios ponderados de residuos al cuadrado producen nuevas desviaciones de 1,2597 y 2,6227. [Pausa para seguir cada fila.] Es una sola iteración pedagógica. Cuatro datos no constituyen un ajuste fiable ni un experimento de localización.
FUENTES Y TRAZABILIDAD
Pedagogical example, not a localization result. Residuals [-3,-1,1,3] dB. Initial p=0.5,s1=1,s2=3. No floor activates. Same example as the report.
REFERENCIAS
Dempster, Laird & Rubin (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x
Wu (1983). On the Convergence Properties of the EM Algorithm. DOI: 10.1214/aos/1176346060
Wilson & Patwari (2010). Radio Tomographic Imaging with Wireless Networks. DOI: 10.1109/TMC.2009.174
Bahl & Padmanabhan (2000). RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System. DOI: 10.1109/INFCOM.2000.832252

## Slide 7
Implementation and complexity
Camilo Vásquez / Analysis of Algorithms
07
em.cpp (C++17)
1 Receive residuals and initial p, s1, s2
2 Evaluate normal log densities
3 Normalize posterior responsibilities
4 Update p and weighted second moments
5 Apply sigma floor and order components
6 Stop on small parameter change or iteration cap
Time: O(I N) for two components
Working memory: O(N)
N residuals, I iterations. Floor: 0.15 dB. A stopping flag does not prove global optimality.
Notes: Diapositiva 7 - Implementación y complejidad (4:35-5:30)
El núcleo explicable está en em.cpp y se compila con g++ en C++17. Recibe residuos y valores iniciales, calcula densidades en logaritmos, obtiene responsabilidades y actualiza momentos ponderados. Aplica un piso de sigma de 0,15 decibelios y devuelve si alcanzó tolerancia. Con dos componentes fijas, cada iteración recorre N datos: cuesta orden N. Con I iteraciones, el coste total es orden I por N. El vector de responsabilidades ocupa orden N memoria. La cantidad de iteraciones depende de datos e inicialización. Python proporciona los datos y llama al ejecutable para los ajustes. Detenerse por cambios pequeños no garantiza el óptimo global. Los costes de RTI son aparte.
FUENTES Y TRAZABILIDAD
Code: em.cpp, C++17 compiled with g++ -std=c++17 -O2. Run build/em.exe --demo for the hand-computed example. N: number of residuals, I: number of iterations, two fixed components. Counts exclude RTI, plotting and I/O. Python adapter em_cpp.py calls the executable for all experimental EM fits. Convergence caution: Wu [2].
REFERENCIAS
Dempster, Laird & Rubin (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x
Wu (1983). On the Convergence Properties of the EM Algorithm. DOI: 10.1214/aos/1176346060
Wilson & Patwari (2010). Radio Tomographic Imaging with Wireless Networks. DOI: 10.1109/TMC.2009.174
Bahl & Padmanabhan (2000). RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System. DOI: 10.1109/INFCOM.2000.832252

## Slide 8
EM parameter recovery and initialization
Camilo Vásquez / Analysis of Algorithms
08
N | Converged | MAE p | MAE s1 (dB) | MAE s2 (dB)
100 | 19/20 | 0.1048 | 0.1671 | 0.4036
500 | 20/20 | 0.0375 | 0.0509 | 0.1230
1,000 | 20/20 | 0.0381 | 0.0501 | 0.1140
5,000 | 20/20 | 0.0158 | 0.0194 | 0.0479
10,000 | 20/20 | 0.0109 | 0.0149 | 0.0325
20 random starts on one N = 5,000 sample:
20/20 met tolerance in 85-150 iterations, with nearly identical estimates.
Recovery improves broadly with sample size under the model used to generate the data.
Notes: Diapositiva 8 - Resultados de EM (5:30-6:35)
Para cada tamaño hice veinte réplicas generadas y ajustadas de manera independiente. Entre cien y diez mil muestras, el error absoluto medio de p baja de aproximadamente 0,105 a 0,011. También disminuyen los errores de ambas desviaciones. La caída no es perfectamente monótona: p empeora ligeramente de quinientas a mil muestras por variabilidad muestral. Con cien datos convergieron diecinueve de veinte ajustes, y con los otros tamaños convergieron todos. La prueba de inicialización mantiene una muestra de cinco mil datos y cambia el inicio veinte veces. Todos cumplieron tolerancia en entre ochenta y cinco y ciento cincuenta iteraciones, con estimaciones casi iguales. Esto responde las dos primeras preguntas en los datos ensayados, sin demostrar convergencia global.
FUENTES Y TRAZABILIDAD
Sources: em_sample_size.csv and em_initialization.csv in results/python_preliminary. 20 independent samples per N. Starts experiment: one separate fixed sample of 5,000.
REFERENCIAS
Dempster, Laird & Rubin (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x
Wu (1983). On the Convergence Properties of the EM Algorithm. DOI: 10.1214/aos/1176346060
Wilson & Patwari (2010). Radio Tomographic Imaging with Wireless Networks. DOI: 10.1109/TMC.2009.174
Bahl & Padmanabhan (2000). RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System. DOI: 10.1109/INFCOM.2000.832252

## Slide 9
Fisher scaling changes regularization
Camilo Vásquez / Analysis of Algorithms
09
Classical RTI
x_hat = (W^T W + alpha L)^(-1) W^T y
Exploratory extension
x_hat_F = (gamma W^T W + alpha L)^(-1) gamma W^T y
Same RTI form with alpha_effective = alpha / gamma
0.10 / 0.41823 = 0.23910
This comparison alone cannot establish an EM benefit over RTI with tuned regularization.
Notes: Diapositiva 9 - Escala de Fisher (6:35-7:25)
El RTI clásico equilibra ajuste a datos y suavidad mediante alpha. En mi extensión aparece un escalar gamma calculado de la mezcla ajustada. Al dividir la ecuación por gamma, obtengo exactamente la misma forma con alpha dividido por gamma. En esta corrida, alpha efectivo pasa de 0,10 a aproximadamente 0,23910. Si cambia el error, el efecto también puede explicarse como un cambio de regularización. Esta comparación no aísla una ventaja propia de EM. Para evaluarla correctamente debo ajustar alpha con datos de desarrollo y probar la configuración elegida en datos separados.
FUENTES Y TRAZABILIDAD
Fisher integral and classical RTI are distinct in Wilson & Patwari [3]. This scalar reconstruction is a project extension. Identity holds for gamma>0. Gamma from parametros.json.
REFERENCIAS
Dempster, Laird & Rubin (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x
Wu (1983). On the Convergence Properties of the EM Algorithm. DOI: 10.1214/aos/1176346060
Wilson & Patwari (2010). Radio Tomographic Imaging with Wireless Networks. DOI: 10.1109/TMC.2009.174
Bahl & Padmanabhan (2000). RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System. DOI: 10.1109/INFCOM.2000.832252

## Slide 10
Localization compared with a center control
Camilo Vásquez / Analysis of Algorithms
10
Method | Mean error (m) | RMSE (m)
Always predict room center | 2.407 | 2.562
Classical Tikhonov RTI | 3.244 | 3.840
RTI with Fisher scaling | 3.062 | 3.698
K-NN fingerprints | 2.618 | 2.891
Every tested signal-based method has higher mean error
than the center control on these 500 queries.
This configuration does not demonstrate useful localization beyond the simple control.
Notes: Diapositiva 10 - Comparación con el centro (7:25-8:30)
Agregué un control necesario: predecir siempre el centro de la habitación, sin mirar ninguna señal. En las mismas quinientas posiciones su error medio es 2,407 metros. Tikhonov da 3,244, la escala de Fisher 3,062 y K-NN 2,618. Todos los métodos basados en señales pierden en promedio frente al control. [Pausa para comparar la primera fila con las restantes.] El pequeño descenso de Fisher frente al RTI original no basta para demostrar localización útil. Este resultado advierte sobre la configuración y el modelo. No invalida la recuperación de parámetros con EM. La tercera pregunta tiene por ahora respuesta negativa: la reconstrucción actual no supera una referencia geométrica sencilla.
FUENTES Y TRAZABILIDAD
Same 500 queries: metricas.csv and predicciones.csv in results/python_preliminary. Center predicts (3.2,3.2) m without using RSS. Unrounded center mean 2.406646 m / RMSE 2.562239 m.
REFERENCIAS
Dempster, Laird & Rubin (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x
Wu (1983). On the Convergence Properties of the EM Algorithm. DOI: 10.1214/aos/1176346060
Wilson & Patwari (2010). Radio Tomographic Imaging with Wireless Networks. DOI: 10.1109/TMC.2009.174
Bahl & Padmanabhan (2000). RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System. DOI: 10.1109/INFCOM.2000.832252

## Slide 11
Limits and the next experiment
Camilo Vásquez / Analysis of Algorithms
11
Current limits
Calibration and test noise share the same model.
One geometry, one main seed and one point target.
No real Wi-Fi measurements or obstacle propagation.
Next experiment
Tune alpha using development data, freeze the choice,
then test on new seeds with the center control included.
A wider application claim requires evidence beyond this synthetic study.
Notes: Diapositiva 11 - Límites y siguiente experimento (8:30-9:10)
La calibración y la evaluación comparten la misma familia de ruido. Solo tengo una geometría, una semilla principal y un objetivo puntual. Tampoco modelo propagación electromagnética ni dispongo de mediciones físicas de Wi-Fi. El próximo experimento será ajustar alpha con un conjunto de desarrollo y evaluar en nuevas semillas. Mantendré el control del centro para comprobar si las señales realmente aportan información útil. Así puedo investigar la reconstrucción antes de ampliar el proyecto a paredes, personas o aplicaciones más exigentes.
FUENTES Y TRAZABILIDAD
These are proposed next steps, not measured results. No physical through-wall sensing, CSI acquisition or missing-data imputation is implemented.
REFERENCIAS
Dempster, Laird & Rubin (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x
Wu (1983). On the Convergence Properties of the EM Algorithm. DOI: 10.1214/aos/1176346060
Wilson & Patwari (2010). Radio Tomographic Imaging with Wireless Networks. DOI: 10.1109/TMC.2009.174
Bahl & Padmanabhan (2000). RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System. DOI: 10.1109/INFCOM.2000.832252

## Slide 12
Conclusions
Camilo Vásquez / Analysis of Algorithms
12
EM recovers known mixture parameters more accurately
as calibration sample size grows, on average.
The 20 tested starts agree on one fixed sample.
This result supports local repeatability.
The localization methods fail to beat the center control
in mean error. Fisher scaling also changes alpha.
Next step: tune and test the reconstruction before
expanding the physical application.
Notes: Diapositiva 12 - Conclusiones (9:10-10:00)
La aportación principal es una implementación de EM que puedo explicar y verificar paso por paso. Cuando genero datos con la mezcla asumida, más muestras mejoran la recuperación en promedio. Las veinte inicializaciones coinciden sobre una muestra concreta. En cambio, la reconstrucción espacial no supera al centro y la escala de Fisher equivale a cambiar alpha. Presento ambos resultados porque el objetivo del análisis es entender el comportamiento del algoritmo. La siguiente fase evaluará la reconstrucción con regularización ajustada y nuevos datos sintéticos. Con esa evidencia podré decidir qué merece pasar a una validación con mediciones reales. Gracias.
Fuentes del discurso: resultados guardados en `results/python_preliminary/`, ecuaciones de EM y control del centro calculado sobre las 500 consultas. El ejemplo de cuatro residuos es pedagógico. Las notas de cada diapositiva contienen la procedencia y las cuatro referencias completas.
FUENTES Y TRAZABILIDAD
Conclusions restricted to the generated calibration diagnostics and 500-case localization study. Full source metadata in these speaker notes and the report.
REFERENCIAS
Dempster, Laird & Rubin (1977). Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1977.tb01600.x
Wu (1983). On the Convergence Properties of the EM Algorithm. DOI: 10.1214/aos/1176346060
Wilson & Patwari (2010). Radio Tomographic Imaging with Wireless Networks. DOI: 10.1109/TMC.2009.174
Bahl & Padmanabhan (2000). RADAR: An In-Building RF-Based User Location and Tracking System. DOI: 10.1109/INFCOM.2000.832252